Известно, что вентиляция дома  и вентиляция квартиры влекут до 30% от общих теплопотерь помещения. Установив пластиковые окна, мы экономим тепло, но  недопустимо понижаем уровень вентиляции, что очень негативно сказывается как на здоровье человека (нехватка кислорода, быстрая утомляемость, плохой сон, головные боли ...), так и на состоянии помещений (повышается влажность воздуха, потеют окна,  появляются сырость, а также черная плесень и грибок на стенах...).

Вентиляция дома, как правило, происходит  благодаря тому, что мы открываем  пластиковые окна, но это, во-первых,  не решает всех проблем, а, во-вторых, в холодное время создает дискомфорт и сводит на нет их энергосберегающие свойства. Мы превратили свои дома в термосы, в которых тепло, но некомфортно.  

     Система вентиляции – рекуператор Прана поможет Вам в этом: создаст здоровый микроклимат в доме, нормализует  влажность воздуха и избавит от последствий недостатка вентиляции ( запах сырости, плесень, грибок на стенах...)

     Рекуперация тепла (от лат. Recuperatio - обратное получение, возвращение) - это эффективный метод сокращения потерь тепла через системы вентиляции. Рекуперация позволяет сохранить около 67% тепла удаляемого воздуха зимой, а также обеспечить кондиционирование воздуха летом

Система вентиляции рекуператор Прана - это теплосберегающая децентрализированная приточно-вытяжная вентиляция, предназначенная для энергоэффективной вентиляции жилых, офисных и производственных помещений. Предлагаемые приточно-вытяжные вентиляционные системы Прана позволяют использовать энергию воздуха, удаляемого из дома, для нагрева свежего воздуха, забираемого с улицы.

Приточно-вытяжная система вентиляции - рекуператор Прана - представляет собой рабочий модуль стандартного диаметра 150 мм. Монтируется в верхней части стены, граничащей с улицей. Делается сквозное отверстие на улицу диаметром 162 мм, в которое на монтажную пену или другой уплотнитель устанавливается рабочий модуль. Видными остаются вентиляционные решетки: одна вентиляционная решетка внутри помещения и другая на фасаде.

Вентиляция дома  происходит за счет того, что рекуператор принудительно забирает теплый отработанный воздух из помещения и «выбрасывает» его на улицу, одновременно с тем принудительно забирает с улицы холодный свежий воздух и подает его в помещение. 
     При этом воздушные потоки разделены как внутри рабочего модуля, так и на «входе-выходе» и не перемешиваются между собой. За счет прохождения воздушных потоков через систему медных теплообменников, расположенных внутри рабочего модуля, теплый вытяжной воздух отдает свое тепло холодному приточному воздуху. 
     Когда вентиляция работает в летний период, в рекуператоре происходит обратный процесс – кондиционирование, что позволяет классифицировать этот прибор как «климатические системы».

Преимуществом системы вентиляции ПРАНА является инновационный метод сбережения тепла, благодаря использованию системы медных теплообменников (рекуператоров) на встречных потоках воздуха

Система вентиляции подключается к стационарной сети с напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

Потребляет в максимальном режиме 32 Вт/час.

Система вентиляции – рекуператор Прана -  предназначена для использования в домах и зданиях с толщиной несущих стен 250 -2000 мм.

Установка системы вентиляции - рекуператор Прана - в квартире или доме восстановит воздухообмен и, как следствие, нормализуется влажность воздуха в комнате, устранится сырость и запах сырости. Эта система создаст здоровый микроклимат в помещении и комфортные условия, при которых не будут развиваться плесень на стенах и грибок в квартире.

Монтаж системы вентиляции - рекуператора Прана - происходит за 1-2 часа без нарушения ремонта.

Данная система работает без фильтров, обеспечивая помещение качественным «свежим» воздухом. Монтируется в верхней части стены, граничащей с улицей.

Уровень шума на расстоянии 3 м при максимальных режимах работы не превышает 40 дБ. В режиме «Ночь» – 26 дБ.

Система вентиляции рассчитана на длительную эксплуатацию при температуре в помещении от + 50 С до + 350 С и температуре внешнего воздуха от -150 С до + 450 С.

Установленный срок эксплуатации прибора – 10 лет

Период гарантии - 5 лет.

| Модель | Объемы воздухообмена (м3/час) (режимы "Приток" и "Вытяжка" работают одновременно) | Рекомендованная площадь помещения |
| --- | --- | --- |
|  | "Естественный" | "Приток" | "Вытяжка" | "Ночь" | м2 |
| 150 ø | 7 - 8 | 120 | 110 | 25 | до 60 |
| 200 ø | 9-15 | 235 | 220 | 70 | 120 |

Система вентиляции также позволяет плавно регулировать скорость воздухообмена

Преимуществом системы вентиляции рекуператор ПРАНА является инновационный метод сбережения тепла благодаря использованию системы медных теплообменников (рекуператоров) на встречных потоках воздуха, а также:

- Предотвращение образования конденсата, плесени, грибка,

- Подсушивание воздуха, вывод избыточной влаги из помещения

- Устранение неприятных запахов, как бытовых, так и химических, которые возникают от лака и клеев используемых для мебели, сторйматериалов, и т.д.

- Удаление аллергенов из воздуха

- Обеспечение чистого и комфортного воздуха, вредные бактерии которого нейтрализуются при прохождении через медный теплообменник

- Отработанный воздух из помещения не смешивается с чистым воздухом с улицы.

- Легкость монтажа

- Простота эксплуатации

- Низкая стоимость обслуживания и эксплуатации (потребление всего 32 Вт/час при максимальном режиме работы)

Цены на рекуператоры:

D(диаметр) 150; площадь помещения до 60м2 с пультом-3100грн; реостатный-3000грн

D(диаметр)200;площадь помещения  120м2 с пультом-5000грн;реостатный-5000грн